ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

OBRA: REFORMA D CENTRO CIRÚRGICO DO HODPITAL CHAGAS RODRIGUES

LOCAL: PIRIPIRI – PI

###### DATA: MAIO/ 2016

1.0	-	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 -	Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e futuros contratados as considerações do orçamentista na composição dos preços unitários dos serviços, no que couber, de modo que os seus preços também os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e rigorosa obediência. A esta especificação geral, integra-se como anexo uma especificação complementar para cada obra, em que o orçamentista explicita onde deverão ser realizados os serviços, em função dos quantitativos por ele levantados.

1.2	-	O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da Coordenação de Infra-Estrutura - SESAPI, e da autorização pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIÁRIO DE OBRAS;

1.3 -	Caso necessário, será implantada através de levantamentos topográficos, uma rede de marcos auxiliares ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos serviços. Aproveitando-se o levantamento topográfico, será criada uma rede de RN localizados em pontos estratégicos e devidamente protegidos. Para locação das estruturas, proceder-se-á, um trabalho básico de locação por espelho, onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado.

1.4 - 	A CONTRATADA deverá proceder à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a respeito.

1.5 - 	A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

1.6  -	No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização;

1.7  -	Durante a execução dos serviços, em caso de reforma, a contratada poderá utilizar as dependências da unidade a ser reformada, como depósito, almoxarifado, etc., e suas áreas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos não haja comprometimento dos serviços já executados;

1.8 -	Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade, não sendo permitido o reuso de nenhum material. A CONTRATADA deverá fornecer com a necessária antecedência à FISCALIZAÇÃO, as amostras de todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na execução da obra, bem como à apresentação de protótipos quando solicitado;

1.9 - 	Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior qualidade, que desempenhe idêntica função construtiva e apresente as mesmas características exigidas pelas especificações a ser provado pela a CONTRATADA. A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização, podendo esta solicitar  à Contratada apresentação de certificação;

1.10	-	Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços;

1.11 -	A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 15 (quinze) dias após sua entrada, através de protocolo, na SESAPI;

1.12  -	O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos serviços executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medição não são, necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original;

1.13 -	Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverão vir anexos a sua planilha de medição (quando se tratar de um lote de obras, deverá vir uma planilha geral e uma por obra) e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estágio dos serviços naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14 -	O pagamento da 1ª (primeira) fatura fica condicionado à colocação da placa de identificação da obra, conforme modelo padrão, fornecido pela Secretaria;

1.15 -	O pagamento da última parcela fica condicionado ao assentamento da placa de inauguração, cujo modelo e conteúdo serão fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da obra por parte da fiscalização;

1.16 -	Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito funcionamento    destas instalações;

1.17 -	Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento Provisório da Obra;

1.18 -	O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) dias após a data do Termo de Recebimento Provisório, quando então será devolvido o valor retido a título de caução, não eximindo a Contratada, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em  Contrato e por força das disposições legais em vigor;

1.19	-	A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

1.20	-	A contratada será responsável por todas as despesas e providências para a aprovação dos projetos, licenças, alvarás e Habite-se.

1.21	-	A contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materias porventura  rejeitados  pela  Fiscalização;

1.22	- A contratada deverá  providenciar, com a urgência possível:

- NBR-6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado (NB-1/78)

- As Anotações  de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;

- O  Alvará de Construção, na forma das disposições em vigor;

- Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionária de serviços  públicos e demais órgãos pertinentes;

1.23 	-	Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados,       deverão obedecer rigorosamente:

- às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos:

- às normas da ABNT;

- aos regulamentos das Empresas Concessionárias;

- às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- às  normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

1.24 	-	A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações. Em caso de duvidas e discrepâncias a CONTRATADA solicitará por escrito esclarecimentos a FISCALIZAÇÃO;

1.25 	-	Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro;

1.26	- A CONTRATADA  obedecerá  ao disposto nas Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da Construção Civil, CIPA e SESMT, com apresentação, quando exigível, do PCMAT – Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho. Toda a fase de execução da obra deverá ser acompanhada por técnico de segurança do trabalho devidamente registrado ou engenheiro de Segurança com registro no CREA;

1.27	- Concluída a obra, a Contratada apresentará  “asbuilt“ de todos os projetos, em AUTOCAD e cópia magnética;

1.28	-	A vigilância da obra será de responsabilidade da CONTRATADA até o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA;

1.29	- Será de responsabilidade da CONTRATADA às ligações provisórias e definitivas de água, energia elétrica e esgoto;

1.30	-	Todo material removível tais como portas, janelas, materiais elétricos e hidro-sanitários, divisórias, estrutura metálica, madeira, telhas, etc , será submetido a parecer da FISCALIZAÇÃO antes de sua remoção e a quem caberá  a definição do seu destino em tempo hábil;

1.31	-	A CONTRATADA  será  responsável pela limpeza permanente, sendo obrigada a manter a obra limpa, removendo do canteiro todo  o entulho.

1.32	-	Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização;

1.33 -  As normas referidas nestas especificações serão consideradas a última versão ou modificações.

2.0	-	SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1	-	PLACA DA OBRA:

Este serviço consiste na colocação de placa para identificação da obra, de acordo com o modelo e dimensões fornecidos pela Secretaria da Coordenação de Infra-Estrutura - SESAPI.

Esta placa deverá ser assentada na parte frontal do terreno destinado à obra. Em terrenos de esquina, será colocada voltada para a via de maior movimento;

2.2	-	RETIRADA DE TELHADO EM TELHAS DE CEÃMICAS:

Este serviço consiste na retirada cobertura em telha cerâmicas, que estejam comprometidam para serem substituídas na área de consultórios, UTI< Centro Cirúrgico e enfermarias do HILP..

2.3	-	RETIRADA DE MADEIRAMENTO DA COBERTURA:

Este serviço consiste na retirada do madeiramento da cobertura, sem reaproveitamento, que esteja comprometido ou que venha a ser substituído, conforme item anterior.

2.4	-	BOTA-FORA:

Este serviço consiste na remoção de dentro do canteiro de obras, de todo o material resultante de escavações e/ou demolições, para locais permitidos pela Prefeitura, de modo a deixar a obra em perfeitas condições de trabalhabilidade e livre de entulhos.

2.5 – EXECUÇÃO

- Todos os elementos estruturais deverão serem executados  atendendo à concepção do projeto;

- A fabricação deverá ser feita rigorosamente dentro das tolerâncias estabelecidas nas norma de cada caso. Todos os cantos vivos e as rebarbas serão eliminadas antes da pintura. Nas peças cortadas a  maçarico com entrantes, o raio de corte nunca deverá ser menor que 20mm.

- Todo o material deverá estar limpo e desempenado, se necessário, as operações de desempeno e dobra monto deverão ser executadas de forma a não permitir o aparecimento de fissuras ou outros defeitos superficiais. O desempeno de peças compostas, quando admissíveis, exigirá reinspeção dos elementos de ligação.

As barras de aço para armadura não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

3.0- COBERTURA:

. - O projeto de estrutura da cobertura obedecerá, no que for aplicável ao caso, às seguintes normas:

- NBR-6120 - Cargas para o cálculo de Estruturas de Edificações (NB-5/78)

- NBR-7190 - Cálculo e execução de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execução da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerá aos desenhos fornecidos pela SESAPI.

As inclinações recomendadas para as coberturas são as seguintes:

- Chapas de aço ou alumínio ......................................................................................	de 17% a   40%

- Chapas de fibrocimento ............................................................................................	de 26% a   40%

- Telhas de barro tipo colonial ou canal ......................................................................	de 32% a   57%

- Telhas de barro tipo marselha ...................................................................................	de 50% a 100%

As estruturas de madeira serão executadas, de preferência, em Pau d`arco, sem brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das peças.

As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios.

4.0	-	MADEIRAMENTO PARA TELHAS METÁLICAS

Este serviço consiste na execução da estrutura de madeira constituída por cumeeiras, terças, frechais, pontaletes, e respectivas peças de apoio. As distâncias entre caibros e linhas serão variáveis em função da largura e do comprimento da telha metálica a ser utilizada.

4.1 - 	COLOCAÇÃO DE RIPAS:

Este serviço consiste na reposição  desta peça da estrutura da cobertura, que foi retirada por ter sido considerada inservível;

4.2	-	COLOCAÇÃO DE CAIBROS:

Este serviço consiste na reposição  desta peça da estrutura da cobertura, que foi retirada por ter sido considerada inservível;

4.3	-	COLOCAÇÃO DE LINHAS:

Este serviço consiste na reposição  desta peça da estrutura da cobertura, que foi retirada por ter sido considerada inservível;

4.4	-	COLOCAÇÃO DE TESOURAS:

Este serviço consiste na reposição  desta peça da estrutura da cobertura, que foi retirada por ter sido considerada inservível;

4.5	-	FORRO DO BEIRAL:

Este serviço consiste na execução de um ripamento batido (sem espaço entre ripas) a ser executado sob o beiral da cobertura. Na execução, deve haver a preocupação para que as emendas das ripas ocorram numa linha, de forma que se tenha um produto final bem acabado;

4.6	-	TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO:

Neste serviço, todas as peças da estrutura de madeira receberão tratamento imunizante com uma solução de CARBOLINEUM  e ÓLEO QUEIMADO, na proporção de 1:5, à qual se adicionará tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente para que o produto final cubra totalmente as fibras da madeira, dando assim um aspecto de pintura. Este serviço deve ser executado observando os seguintes detalhes:

- As peças devem ser pintadas nas quatro faces;

- Se o piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

- Se o piso da unidade não for ser demolido, deve-se protegê-lo com lona ou com uma camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltração para o piso;

- Em qualquer caso, evitar ao máximo o escorrimento da solução pelas paredes, seja qual for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier a acontecer, qualquer procedimento ou serviço só se dará após o completo desaparecimento das manchas;

- Aconselha-se que antes do início da aplicação, seja feita uma experiência aplicando a solução (já misturada ao xadrez) sobre uma peça de madeira para que se tenha o produto final com apenas uma demão.

5.0-TELHAMENTO COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADA

Este serviço consiste no fornecimento e colocação das telhas sobre a estrutura de madeira. O telhamento obedecerá  ao seguinte:

- O recobrimento longitudinal será de 14cm, para inclinações maiores ou iguais a 27% e de 20cm, para inclinações entre 18% e 27%;

- O recobrimento lateral será de 5cm - aproximadamente 1/4 de onda - para inclinações maiores ou iguais a 27%; em coberturas sujeitas a condições desfavoráveis do vento, este recobrimento será de 23cm, ou 1.1/4 de onda;

- O balanço das chapas nos beirais obedecerá  ao seguinte critério:

- Beirais sem calha .........................................................................................	de 25cm a 40cm

- Beirais com calha ..........................................................................................	de 10cm a 25cm

- O apoio das chapas sobre as terças será, no mínimo, de 5cm, no sentido do seu comprimento;

- A fixação das chapas será efetuada com ganchos chatos;

- A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas perpendiculares às terças, sendo que o sentido da montagem será contrário ao dos ventos dominantes;

- As cumeeiras serão do tipo articulado, com ventilação, fixadas com parafusos providos de arruelas.

- Os espigões e os rincões também serão constituídos por peças de fibrocimento

i) Este serviço consiste no fornecimento de telhas metálicas novas. A colocação destas telhas sobre a estrutura de madeira já está prevista no serviço.

6.0	-	CALHA DE ZINCO:

Este serviço consiste na execução de calhas para coleta de águas pluviais, confeccionadas com folhas de zinco chapa  Nº 20, e assentadas na terminação dos beirais ou sobre o ripamento, com perpasse suficiente sob as telhas adjacentes, no caso de rincões.

7.0	-	CUMEEIRA E CALIÇA:

Estes serviços consistem na execução do acabamento do telhamento com telha metálica e serão executados nas cumeeiras, nos espigões e na parte terminal do telhamento, na direção perpendicular às ripas, com o objetivo de protegê-las das intempéries. Será usada o mesmo tipo de telha, assentada com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa, no traço 1:0,25:4. Na execução, atente-se para o fato de que este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas suas laterais e que, na parte terminal do telhamento, as telhas de acabamento deverão cobrir a ponta das ripas.

8.0	-	RUFO EM CONCRETO APARENTE:

Este serviço  consiste na execução de uma placa de concreto armado com 30cm de largura e 5cm de altura, no encontro do telhamento com a alvenaria, com o objetivo de evitar respingos. As peças podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, mas, em qualquer caso,

OBS. :  SOBRE A ESTRUTURA:

- As peças de madeira deverão ser, na medida do possível, regulares e linheiras, utilizando-se o “sabiá”, “cascudo”, “piquizeiro”, “gonçalo alves”, “aroeira” ou outras de resistência semelhante.

- As estacas terão diâmetro em torno de 10cm e os mourões em torno de 20cm, fincadas a tal profundidade que seja assegurada a estabilidade;

- As peças de madeira da estrutura terão a altura suficiente para que, depois de fixadas, a cerca fique com altura útil de 1,50m e deverão ter suas extremidades superiores em “ponta de lança”.

9.0 - 	PINTURA

9.1 – Texturizada em paredes externas; será aplicada sobre base seladora em três demãos, na fachda principal do primeiro bloco, cor a definir.

10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer  aos seguintes requisitos:

- Será executado periodicamente a varrição e remoção de  todo o entulho , fazendo com que a obra permaneça constantemente limpa;

- Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;

- A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos;

- As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados;

- Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfície das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

- Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Teresina (PI), 06 de maio de 2016